Pitanja za odbranu lab. vežbi iz OZV-a

- Opisati postupak subjektivnog merenja razumljivosti govora. Od čega zavise rezultati testova razumljivosti?

- Šta su logatomi i za šta se koriste? Kako se računa razumljivost govora na osnovu rezultata testova? Objasniti.

- Koji tipovi logatoma postoje i na koji način se formiraju?

- a) Minimalni uslov koji svaki audio sistem treba da zadovolji je: 
_______________________________________________ .
b) Najveći relativni doprinos indeksu razumljivosti govora od ___ % ima oktava sa centralnom frekvencijom od ___ kHz.

- Šta predstavlja ALconst i od čega zavisi? Razumljivost govora je prihvatljiva ukoliko je ALconst  ___ %. Za razumljivost govora je merodavan ne apsolutni nivo šuma već _________________________________________________ .
Iznad iznosa ___ dB razumljivost govora više ne zavisi od tog odnosa.

- Procenat nerazumljivih suglasnika u funkciji rastojanja od neusmerenog izvora zvuka i vremena reverberacije prostorije, može se aproksimirati izrazima:
(1)
(2)
Označiti sve potrebne parametre.

- STI predstavlja __________________________________________________ .

- Objasniti razliku između STI, RASTI i STIPA metode.

- Šta predstavlja kritično rastojanje i kako se obeležava? Napisati formulu za računanje kritičnog rastojanja i objasniti potrebne parametre.

- Nacrtati grafik zavisnosti nivoa zvuka u prostoriji u funkciji normalizovanog rastojanja. Označiti kritično rastojanje na grafiku i obrazložiti odgovor.

- Napisati formulu za računanje srednjeg nivoa zvučnog pritiska i označiti sve potrebne parametre.

- Koji obrazac se naziva "Omov zakon u akustici" i pod kojim uslovima važi? Označiti potrebne parametre jednačine.

- Napisati izraz za računanje intenziteta zvuka i akustičke snage za sferne talase. Označiti potrebne parametre.

- Napisati izraz za računanje faktora smera. Označiti potrebne parametre.

- Šta predstavlja karakteristika usmerenosti zvučnog izvora? Nacrtati jednu karakteristiku usmerenosti zvučnog izvora.

- Šta predstavlja ugao pokrivanja?

- Napisati izraz za računanje kritičnog rastojanja u funkciji Dref, Lref i Lc. Koji uslov mora da zadovolji Dref?

- Napisati izraz za računanje faktora usmerenosti zvučnog izvora. Označiti sve parametre.

- Napisati izraz za određivanje ekvivalentne asporpcione površine i označiti odgovarajuće parametre.

- Šta predstvalja EAD? Napisati izraz i označiti potrebne parametre.

- Nacrtati šematski prikaz audio sistema otvorenog amfiteatra i označiti odgovarajuće parametre.

- Šta predstavlja NAG? Napisati formulu za njegovo izračunavanje, i označiti odgovarajuće parametre.

- Šta predstavlja PAG? Napisati formulu za njegovo izračunavanje, i označiti odgovarajuće parametre.

- Objasniti postupak za izračunavanje akustičkog pojačanja. Nacrtati odgovarajuću blok šemu.

- Šta je impulsni odziv? Nacrtati karakterističan oblik impulsnog odziva i označiti karakteristične delove.

- Šta predstavlja EASE i u koje svrhe se koristi?